## Slide 1: IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
Eric Amberg
ATRACON – Amberg Training & Consulting
22. Mai 2014

## Slide 2: Eric Amberg – wer ist das?
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
Diplom-Kaufmann (FH Berlin)
seit 1998 Netzwerk & Security
seit 2003 Firewall-Administration in großen Unternehmen
seit 2009 selbständig als IT-Consultant und –Trainer (Cisco, Linux)
Außerdem Buchautor und Autor von Publikationen in Fachartikeln (Schwerpunkt IPv6)
Autor des wahrscheinlich umfassendsten deutschsprachigen IPv6-Videotrainings (www.ipv6-akademie.de)
Betreiber der IPv6-Plattform "IPv6-World" (www.ipv6-world.de)
CCNP
CCNP Security
CCNP Voice
CISSP
LPIC-2

## Slide 3: Worum geht es hier eigentlich?
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
IPv6-Firewalls im Allgemeinen
ip6tables als Beispiel-Implementierung
IPv6 <-> IPv4 – Unterschiede und Gemeinsamkeiten
essentielle Firewall-Regeln
Tipps & Tricks und Fallstricke

## Slide 4: IPv6 und die Firewalls
Wozu Firewalls?
Wir haben NAT!
Die "heile" IPv4-Welt
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables

## Slide 5: IPv6 und die Firewalls
Die "unheilvolle" IPv6-Welt
Unser NAT ist weg! Wir sind verloren …
Sagt mir, wenn es vorbei ist …
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables

## Slide 6: IPv6 und die Firewalls
Doch der Ritter in strahlender Rüstung naht:
Grüß Gott!
Ich bin es, die Firewall
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables

## Slide 7: IPv6 und die Firewalls
Firewalls gehören seit jeher zur Perimeter-Sicherheit – NAT war immer nur eine Krücke!
Firewall-Typen:
Personal Firewalls
Netzwerk-Firewalls
  Packet Filter
  Stateful Filter
  Application Gateway
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables

## Slide 8: IPv6 und die Firewalls
Wie implementiere ich eine IPv6-Netzwerk-Firewall?
???
Grundsätzlich: genau wie eine IPv4-Firewall
Alternativen:
Internet
IPv4-Firewall
IPv6-Firewall
LAN
Internet
LAN
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
IPv6/IPv4-Firewall
Eine Firewall für jeden Stack
Eine Firewall für beide Stacks

## Slide 9: Das Szenario
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables

## Slide 10: Das Szenario
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
Anforderungen an die Internet-Firewall:
Schutz der internen Systeme vor Angriffe aus dem Internet
Schutz des Servers in der DMZ:
  Webserver
  Mailserver
Zugriffskontrolle auf die Firewall selbst:
  DNS-Server für das LAN
  DHCP-Server für das LAN
  Remote-Administration via SSH und HTTPS
  Management via SNMP

## Slide 11: Das Netfilter-Framework
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
Wichtige Bestandteile:
ebtables: Ethernet Bridging
arptables: MAC-Filter
iptables: IPv4-Filter
ip6tables: IPv6-Filter
nftables: Nachfolger der *tables
conntrack: Verbindungsverfolgung
ulogd2: Eventbenachrichtigung

## Slide 12: Was ist ip6tables?
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
Kernel-Modul
ip6_tables
Userspace-Programm
ip6tables
Administration und Steuerung
Schnittstelle zwischen dem Administrator und dem Kernel
Regeln für IPv6-Filterung
Syntax analog zu iptables für IPv4
Erweiterbar durch Module
seit Kernel 2.6.20 mit Conntrack
Linux-Kernel

## Slide 13: Wie funktioniert ip6tables?
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
RTFM: http://ipset.netfilter.org/ip6tables.man.html
Regelbeispiele:
ip6tables –P INPUT DROP
ip6tables –A INPUT –i lo –j ACCEPT
ip6tables -A INPUT -s 2002::/16 -j DROP
ip6tables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
ip6tables -A INPUT -i $LAN_IF -s $LAN_NET -p tcp -m multiport \ --dport 22,80,443 -j ACCEPT
ip6tables -A FORWARD ! -i eth1 -p icmpv6 --icmpv6-type 128 -j ACCEPT

## Slide 14: Routing aktiviert?
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
sysctl -w net.ipv6.conf.all.forwarding=1

## Slide 15: Auf was kommt es an?
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
Eigenständige Firewall-Plattform oder IPv4 und IPv6 auf einer Plattform?
Fundiertes Know-how über IPv6 -> größte Fehlerquelle!
Kein NAT – die Firewall muss alles abfangen!
Antispoofing -> erlaubte Adressbereiche definieren
Tunnel-Mechanismen -> unerwünschten Tunnel-Traffic filtern
ICMPv6-Typen -> sauber filtern

## Slide 16: Das Regelwerk vorbereiten
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
# Interface-Definitionen
WAN_IF=eth1
LAN_IF=eth0
DMZ_IF=eth2
LAN_NET=2001:db8:1::/64
DMZ_NET=2001:db8:2::/64
# Das Regelwerk loeschen
ip6tables -F
# Eine Policy definieren
ip6tables -P INPUT DROP
ip6tables -P FORWARD DROP
ip6tables -P OUTPUT DROP
# Loopback-Kommunikation erlauben
ip6tables -A INPUT -i lo -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -o lo -j ACCEPT

## Slide 17: Stateful-Inspection
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
# Stateful-Inspection aktivieren
ip6tables -A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
ip6tables -A FORWARD -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT
Conntrack-Modul: CONFIG_NF_CONNTRACK_IPV6

## Slide 18: Anti-Spoofing
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
# Antispoofing
ip6tables -A INPUT ! -i lo -s ::1/128 -j DROP
ip6tables -A INPUT -i $WAN_IF -s FC00::/7 -j DROP
ip6tables -A FORWARD -s ::1/128 -j DROP
ip6tables -A FORWARD -i $WAN_IF -s FC00::/7 -j DROP
Schutz vor gefälschten IPv6-Adressen (Spoofing) durch:
Definition der betreffenden Interfaces in der Regel
Verwerfen von Traffic mit Absenderadressen an falschen Interfaces
+

## Slide 19: IPv6-Tunnel-Traffic
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
# Tunnel-Praefixe blocken (ip6tables)
ip6tables -A INPUT -s 2002::/16 -j DROP
ip6tables -A INPUT -s 2001:0::/32 -j DROP
ip6tables -A FORWARD -s 2002::/16 -j DROP
ip6tables -A FORWARD -s 2001:0::/32 -j DROP
Tunnel-Technologien:
6to4: 2002::/16
Teredo: 2001:0::/32
ISATAP: Protocol 41
# IPv6 in IPv4 blocken (iptables)
iptables -A INPUT -p 41 -j DROP
iptables -A FORWARD -p 41 -j DROP

## Slide 20: Administration muss sein
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
# Administration
ip6tables -A INPUT -i $LAN_IF -s $LAN_NET -p tcp -m multiport \
--dport 22,443 -j ACCEPT
# SNMP-Get von der Management-Station
ip6tables –A INPUT –i $LAN_IF –s $LAN_NET –p udp --dport 161 –j ACCEPT
# SNMP-Traps von der Firewall
ip6tables –A OUTPUT –o $LAN_IF –d $LAN_NET –p udp --dport 162 –j ACCEPT
Administration via:
SSH: Port 22/tcp
HTTPS: Port 443/tcp
SNMP: Ports
161/udp + 162/udp

## Slide 21: DNS-Traffic
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
# DNS-Traffic (Firewall als DNS-Server)
ip6tables -A INPUT -i $LAN_IF -s $LAN_NET -p udp --dport 53 -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -p udp --dport 53 -j ACCEPT
# DNS-Traffic vom LAN ins Internet
ip6tables -A FORWARD -i $LAN_IF -s $LAN_NET -p udp --dport 53 -j ACCEPT
DNS kann über die folgenden Wege genutzt werden:
Gateway als DNS-Server
DNS-Server im LAN
DNS-Server im Internet

## Slide 22: Web- und Mail-Traffic
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
# Web und Mail aus dem LAN
ip6tables -A FORWARD -i $LAN_IF -s $LAN_NET -p tcp -m multiport --dport 25,80,443 -j ACCEPT
# Mail aus der DMZ
ip6tables –A FORWARD –i $DMZ_IF –s $DMZ_NET –p tcp --dport 25 –j ACCEPT
# Web und Mail aus dem Internet
ip6tables -A FORWARD -i $WAN_IF -s 2000::/3 -d $DMZ_NET -p tcp -m multiport --dport 25,80,443 -j ACCEPT
Typischer Traffic:
LAN-Clients
DMZ-Server

## Slide 23: Und was ist mit ICMPv6?
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
ICMPv6 ist gefährlich! … wirklich?
Am besten alles sperren?
Neighbor Discovery
Router Discovery
Path MTU Discovery
Statusmeldungen
Fehlermeldungen
Renumbering
http://www.iana.org/assignments/icmpv6-parameters/icmpv6-parameters.xhtml

## Slide 24: ICMPv6 und die Firewall
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
ICMPv6 ist integraler Bestandteil von IPv6!
FORWARD-Chain
INPUT/OUTPUT-Chain
Neighbor Discovery
Neighbor Solicitation (Typ 135)
Neighbor Advertisement (Typ 136)
Router Discovery
Router Solicitation (Typ 133)
Router Advertisement (Typ 134)
Path MTU Discovery
Packet Too Big (Typ 2)
Ping von intern (?)
Echo Request (Typ 128)
Echo Reply (Typ 129)
Path MTU Discovery
Packet Too Big (Typ 2)
Weitere Fehlermeldungen
Destination Unreachable (Typ 1)
Time Exceeded (Typ 3)
Parameter Problem (Typ 4)
Ping von intern (?)
Echo Request (Typ 128)
Echo Reply (Typ 129)
Multicast Listener Discovery (MLD)
(Typen 130, 131 und 132)
Redirect (Typ 137)
Weitere ICMPv6-Typen
Mobile IPv6
(Typen 144 bis 147)

## Slide 25: ICMPv6 filtern
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
Beispiel-Regeln:
# Ping-Request von Firewall, LAN und DMZ
ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type 128 -j ACCEPT
ip6tables -A FORWARD ! -i $WAN_IF -p icmpv6 --icmpv6-type 128 -j ACCEPT
# Ping-Request auf Firewall von LAN und DMZ
ip6tables -A INPUT ! –i $WAN_IF -p icmpv6 --icmpv6-type 128 -j ACCEPT
# Neighbor Discovery ein- und ausgehend
ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type 135 -j ACCEPT
ip6tables -A INPUT -p icmpv6 --icmpv6-type 136 -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type 135 -j ACCEPT
ip6tables -A OUTPUT -p icmpv6 --icmpv6-type 136 -j ACCEPT

## Slide 26: NFtables – der iptables-Nachfolger
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
Fakten zu ip(6)tables:
wird seit 13 Jahren eingesetzt
nutzt komplizierte Regel-Syntax
zeigt Performance-Schwächen
enthält viel redundanten Code (Flickwerk)
liefert wenig übergreifende Subkomponenten
Projekt ist schwierig zu warten
Fakten zu NFtables:
ist seit Kernel 3.13 integriert
nutzt intuitive Regel-Syntax
ist performanter als iptables (VM innerhalb des Kernels)
übergreifende und einheitliche Subkomponenten
flexibler Code, einfach zu warten
bietet Kompatibilität zu iptables

## Slide 27: nft – das Frontend zu NFtables
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
Beispiel-Regeln:
# Neighbor-Discovery eingehend erlauben
nft add rule ip6 filter input icmpv6 type nd-neighbor-solicit accept
nft add rule ip6 filter input icmpv6 type nd-router-advert accept
# Telnet, HTTP und HTTPS eingehend erlauben
nft add rule ip6 filter input tcp dport {telnet, http, https} accept
# SSH-Forwarding verbieten und protokollieren
nft add rule ip6 filter forward tcp dport 22 log drop
# Kommunikation durch die FW zu 192.168.1.0/24 verbieten und zählen
nft add rule ip6 filter forward ip daddr 192.168.1.0/24 counter drop

## Slide 28: IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
Copyright © 2014 Eric Amberg IPv6-Basisregelwerk mit ip6tables
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Fragen